## Slide 1
控制器失效模式定义
 | 输入信号 | 输出信号（正常） | 失效判定（未唤醒） | 失效判定（状态卡死）
状态卡死 （操作输入信号1s后开始观测输出信号，持续观测20s） | 供电电压>9 | 功耗电流>=0.05 整车state状态>10 总线报文发送标志位==1 PDCU唤醒原因==1 整车模式==2 | 功耗电流<=0.05 总线报文发送标志位==0 | 功耗电流>=0.05 整车state状态==10 总线报文发送标志位==1 PDCU唤醒原因==1 整车模式==2
 | 网络唤醒报文=使能 | 功耗电流>=0.05 整车state状态>10 总线报文发送标志位==1 PDCU唤醒原因==2 整车模式==3 | 功耗电流<=0.05 总线报文发送标志位==0 | 功耗电流>=0.05 整车state状态==10 总线报文发送标志位==1 PDCU唤醒原因==2 整车模式==3
 | CC2电压=6 | 功耗电流>=0.05 整车state状态>10 总线报文发送标志位==1 PDCU唤醒原因==5 整车模式==5 | 功耗电流<=0.05 总线报文发送标志位==0 | 功耗电流>=0.05 整车state状态==10 总线报文发送标志位==1 PDCU唤醒原因==5 整车模式==5
 | CP幅值>9 或 CC电压值<4 | 功耗电流>=0.05 整车state状态>10 总线报文发送标志位==1 PDCU唤醒原因==3或4 整车模式==4 | 功耗电流<=0.05 总线报文发送标志位==0 | 功耗电流>=0.05 整车state状态==10 总线报文发送标志位==1 PDCU唤醒原因==3或4 整车模式==4
 | ………….. | ………….. | ………….. | …………..

## Slide 2
控制器失效模式定义
 | 输入信号 | 输出信号（正常） | 失效判定（异常唤醒） | 失效判定（不休眠）
异常重启 （操作输入信号1s后开始观测输出信号，持续观测60s） | 供电电压=0 网络唤醒报文=不使能 CC2电压=12 CP幅值=0 CC电压值=12 | 功耗电流<=0.05 总线报文发送标志位==0 （所有CAN信号均不发送） | 功耗电流>=0.05 总线报文发送标志位==1 整车state状态==10 | /
 | （唤醒源从唤醒变为为唤醒后控制器在正常唤醒状态进入下电休眠状态） 供电电压=0 网络唤醒报文=不使能 CC2电压=12 CP幅值=0 CC电压值=12 | 功耗电流<=0.05 总线报文发送标志位==0 无功能需求标志位==1 动力防盗允许下电标志位==1 所有网络报文的使能状态==0 （所有CAN信号停止发送） | / | 功耗电流>=0.05 总线报文发送标志位==1 整车state状态==10或49