## Slide 1
项目架构：两个系统，角色明确
AutoTestDesign Tool（我们的工具） × VCU 行为仿真器（被测目标应用）
2026.05.21
Assignment 要求：开发 AutoTestDesign Tool，选择一个目标应用，用工具测它。
我们的工具 → AutoTestDesign Tool 我们的目标应用 → VCU 行为仿真器（基于北汽真实 HIL 数据库重建，取代已不可用的原 API）
T O O L
AutoTestDesign Tool
● FR 1.0/1.1 导入并解析 VCU 需求（CSV/文本）
● FR 2.0 风险评估：High / Medium / Low
● FR 3.0 黑盒用例：EP + BVA + 决策表 + 状态转移
● FR 4.0 ★ 白盒建模：state09/10/11 状态机，All-Transitions
● FR 5.0 ★ LLM 合成 5 个输出字段的 Oracle
● FR 6.0 导出 JSON/ CSV / Excel
● FR 7.0 ★ 两轮模糊测试：DataVariation 三种变异策略
● Interactive Review：每阶段支持人工修改
HTTP POST /simulate
S U T
VCU 行为仿真器
● 状态机：state09（休眠）→ state10（初始化）→ state11（运行）
● 7路唤醒（w1-w7）+ 3路休眠条件（h1-h3）
● 结果四分类：expected / error / stuck / new_state
● 5个输出字段：vehicle_state / vehicle_mode /
power_current / bus_message_flag / pdcu_wake_reason
● 已知缺陷：快速上下电序列触发 state10 卡死
→ actual_duration 超时，来自北汽真实 bug 报告
Risk Analysis Report、Test Plan、Detailed Test Design 均针对被测软件（VCU 仿真器），而非工具本身

## Slide 2
VCU 行为仿真器：被测目标应用
状态机 + 卡死缺陷仿真 + 灰色地带设计（触发 new_state）
2026.05.21
状态机
state09 (休眠)
state10 (初始化)
state11 (运行)
w任一->
完成->
<- h1+h2+h3
输入信号
信号
有效条件
时序
测试技术
w1 供电电压
> 9V
≥10ms
EP+BVA(双轴)
w2 CAN 报文
0x400~47F
无
EP
w3 CP / w4 CC
> 9V/<4.4V
无
EP+BVA
w5 CC2
UBR下降沿
无
EP+BVA
w6/w7 口盖/门板
>4V/<1V
≥10ms
EP+BVA(双轴)
h1+h2+h3
三者同时=1
无
决策表(8组合)
卡死缺陷仿真逻辑（Suite E 专项）
仿真器维护最近唤醒时间戳列表，每次唤醒前检查：
若5秒内唤醒 ≥3次 且 所有相邻间隔 <1秒
→ state=10（卡死），power_current>0.2A，duration=est_time×3
POST /reset 同时清空历史 → Suite A/B/C/F 不会意外触发
结果四分类
expected
strategy=0
5字段全匹配预期
error
strategy=1/2
状态未跳转，触发变异
stuck
strategy=3
state10卡死，duration×3
new_state
strategy=1/2
不匹配任何预期→灰色地带
灰色地带设计（触发 new_state，使两轮模糊测试真正运转）
问题：仿真器完全确定性，所有输出都被预定义，new_state 永远不会发生
解决：在边界值处设置[灰色地带]——返回未预定义的输出组合
示例：供电电压 = 9.0V（刚好等于边界）
→ 返回 vehicle_state=10, power_current=0.08A（不属于正常也不属于卡死）
→ Tool 匹配不上任何预期 → new_state → 第二轮围绕 9.0V 生成变异用例
覆盖信号：w1(9.0V)、w3(9.0V)、w4(4.4V)、w6(4.0V)、w7(1.0V)
执行机制：单次请求，仿真器直接同步返回
POST /reset → POST /simulate → 返回5字段+result_type+actual_duration
Tool 依次比较 expected → error → stuck，都不匹配则为 new_state

## Slide 3
AutoTestDesign Tool：功能需求覆盖
必须项 FR1.0/1.1/2.0/3.0/6.0 全部实现；FR4.0/5.0/7.0 加分项已纳入
2026.05.21
ID
功能类别
实现说明
状态
FR 1.0
Input/Parsing
从 CSV/文本导入 REQ-001~014，字段：ID/Title/Input/Condition/Expected
必须
FR 1.1
Requirement Structuring
解析信号名/类型/范围、阈值/时序条件、5字段预期动作
必须
FR 2.0
Risk Analysis
按安全影响×缺陷概率打分，REQ-001/002/011/012 为 High（含真实 bug）
必须
FR 3.0
Black-Box Test Design
EP+BVA（电压+时序双轴）/ 决策表（h1×h2×h3 全8组合）/ 状态转移
必须
FR 4.0
White-Box Test Modeling
state09/10/11 状态机建模，All-States+All-Transitions，覆盖卡死路径
加分★
FR 5.0
Test Oracle Generation
LLM Prompt 合成5个输出字段（vehicle_state/mode/current/flag/reason）的预期值
加分★
FR 6.0
Output & Export
导出 JSON（与 bq_new assert 格式兼容）/ CSV / Excel，含需求-用例追溯矩阵
必须
FR 7.0
Test Suite Optimization
基于风险评分排序执行：High(REQ-001/002/011/012) → Medium → Low，
时间不足时优先保障高风险用例
加分★
补充（扩展）：
两轮模糊测试（自适应测试，非 ISO 29119-4 标准技术）——第一轮运行82条用例，
发现 new_state 后第二轮围绕灰色地带生成变异用例，属于测试用例生成的动态扩展手段
Interactive Review（Mainly 流程）：
需求导入
->
Coverage识别
->
策略选择
->
用例+追溯
->
Oracle合成
->
执行+比较
->
结果分析
->
变异改进

## Slide 4
6个测试套，82条用例 | 风险优先级排序执行 | pytest + httpx 执行框架
2026.05.21
High-level Test Suite Design
套件
需求
对象
技术
用例
Suite A
REQ-001~007
7路唤醒 EP
等价类（有效/无效/时序无效）
21
Suite B
REQ-001/6/7
BVA 双轴
电压边界 × 时序边界
18
Suite C
REQ-008~011
休眠决策表
h1×h2×h3 全8组合
8
Suite D
REQ-001~012
状态转移
All-Transitions 5条路径
15
Suite E
REQ-012
卡死缺陷
序列测试 + 重复执行变异
10
Suite F
REQ-014
响应时序
actual_duration 趋势监控
10
合计：6套，82条用例，覆盖 ISO 29119-4 四种黑盒技术 + 白盒状态转移
Framework & Cost
框架：pytest + httpx，向 FastAPI 仿真器发 HTTP 请求
流程：POST /reset → POST /simulate → 仿真器同步返回5字段+duration+result_type
Tool 比较返回值与预期 → 确定 strategy → 结果存 SQLite
手工估算：82条 × 10min ≈ 14人时 工具自动执行：< 15分钟 节省 98%
FR 7.0 实现：风险优先级排序执行
第一批
High 风险
REQ-001/002/011/012
唤醒核心路径 + 已知卡死缺陷，必须最先验证
第二批
Medium 风险
REQ-003~005/013/014
辅助唤醒信号 + 一致性 + 时序，主路径通过后执行
第三批
Low 风险
REQ-006/007/008/009
低优先级信号，时间充足时执行
时间不足时：第三批可跳过，优先保障 High 风险用例全部通过
补充（扩展）：两轮模糊测试——自适应测试，非 ISO 29119-4 标准技术
第一轮（82条）：按高→中→低风险顺序执行，new_state 和 stuck 写入数据库
第二轮（动态）：查询第一轮 new_state → based_new_state_fuzz 围绕灰色地带生成变异用例
示例：9.0V 触发 new_state → 第二轮自动生成 8.8V / 8.9V / 9.1V / 9.2V 四条变异用例
作用：动态扩展——不是排序优化，而是基于覆盖发现补充遗漏边界
测试计划与测试设计流程

## Slide 5
测试计划与测试设计流程
6个测试套，82条用例 | 两轮模糊测试反馈 | pytest + httpx 执行框架
2026.05.21
High-level Test Suite Design
套件
需求
对象
技术
用例
Suite A
REQ-001~007
7路唤醒 EP
等价类（有效/无效/时序无效）
21
Suite B
REQ-001/6/7
BVA 双轴
电压边界 × 时序边界
18
Suite C
REQ-008~011
休眠决策表
h1×h2×h3 全8组合
8
Suite D
REQ-001~012
状态转移
All-Transitions 5条路径
15
Suite E
REQ-012
卡死缺陷
序列测试 + 重复执行变异
10
Suite F
REQ-014
响应时序
actual_duration 趋势监控
10
合计：6套，82条用例，覆盖 ISO 29119-4 四种黑盒技术 + 白盒状态转移
Framework & Cost
框架：pytest + httpx，向 FastAPI 仿真器发 HTTP 请求
流程：POST /reset → POST /simulate → 仿真器同步返回5字段+duration+result_type
Tool 比较返回值与预期 → 确定 strategy → 结果存 SQLite
手工估算：82条 × 10min ≈ 14人时 工具自动执行：< 15分钟 节省 98%
两轮模糊测试反馈机制
第一轮
● 从 JSON 加载初始用例（82条）
● DataVariation 生成变异数据池（单参/多参/MIX）
● 逐条执行：reset → simulate → 比较返回结果
● 发现 new_state / stuck → 记录到数据库
↓ new_state / stuck 写入数据库
第二轮
● 查询第一轮发现的 new_state 记录
● based_new_state_fuzz：围绕新状态生成变异用例
● 再次执行，验证复现并寻找更多边界
● 每10次分析 duration 趋势，检测潜在内存泄漏

## Slide 6
详细测试设计：黑盒 + 白盒技术
针对 VCU 仿真器 | ISO 29119-4 四种黑盒技术 + 白盒 All-Transitions 覆盖
2026.05.21
黑盒测试技术
① 等价类划分（EP）— Suite A：7路唤醒信号，每路3个等价类
信号
有效类
无效类(值)
无效类(时序)
w1 供电电压
9.3V, 15ms
8.5V（值不足）
9.3V, 8ms（时序不足）
w4 CC 电压
3.0V
5.0V（超出范围）
—（无时序要求）
w2 CAN报文
0x420
0x300（超范围）
—
② 边界值分析（BVA）— Suite B：电压 × 时序 双轴边界
边界类型
下边界-1
下边界
下边界+1
w1 电压轴
8.9V → error
9.0V → error
9.1V → expected
w1 时序轴
9ms → error
10ms → expected
11ms → expected
w6 电压轴
3.9V → error
4.0V → error
4.1V → expected
③ 决策表（Decision Table）— Suite C：休眠条件 h1 AND h2 AND h3（8组合）
h1
h2
h3
×4组
预期结果
0
×
×
(1~4组)
维持 state11，不休眠
1
1
1
(第8组)
state09，bus_flag=0
白盒测试技术（FR 4.0）
④ 状态转移测试（State Transition）— Suite D + E：All-Transitions
state09 (休眠)
state10 (初始化)
state11 (运行)
w有效->
完成->
5条转移路径（All-Transitions 覆盖准则）
路径
起始状态
终止状态
触发条件 / 预期结果
T-001
state09
state11
w1有效(9.3V,15ms) → expected
T-002
state11
state09
h1+h2+h3全=1 → expected，bus_flag=0
T-003
state11
state11
仅h1+h2=1（缺h3）→ error，不休眠
T-004
state09
state09
w1无效(8.5V) → error，state不变
T-005
state09
state10
连续3次唤醒间隔<1s → stuck，duration超时
白盒覆盖目标汇总
覆盖准则
对应路径
Suite
All-States
state09/10/11 三状态全覆盖
Suite D
All-Transitions
T-001~T-005 五条路径全覆盖
Suite D+E
Branch Coverage
7路唤醒 × 有效/无效 分支
Suite A
Stuck Path
T-005 卡死缺陷专项路径
Suite E
非功能性测试：actual_duration ≤ 20s；跨10次分析 duration 趋势，检测性能退化；power_current > 0.2A 为功耗异常指标

## Slide 7
我们的疑问
2026.05.21
Q1
被测对象的选择是否合适？
VCU 仿真器基于北汽真实 HIL 数据库重建，包含真实记录的 state10 卡死缺陷（0319文档）。
与 web app 等相比，这类嵌入式 SIL 仿真目标是否符合 Assignment 对「自选目标应用」的要求？
Q2
GAN 在项目中如何归类，对评分有贡献吗？
GAN 生成 CC2 电压时序数据，它是测试数据生成工具，不是 ISO 29119-4 定义的黑盒/白盒技术。
请问 GAN 应归入 FR 3.0（测试用例生成）还是 FR 7.0（测试套优化）？对哪个评分项有实质贡献？
Q3
两轮模糊测试反馈机制对应 FR 7.0 吗？
我们实现了：第一轮发现 new_state → 存库 → 第二轮 based_new_state_fuzz 变异再测。
这是否满足 FR 7.0「Test Suite Optimization based on risk or coverage efficiency」的要求？
Q4